## Slide 1
化學性危害
E2暴露標準與控制

## Slide 2: 本教材中所有投影片內容(含文字檔及圖檔)著作權皆屬於本部所有。 一、種子師資：對任一單張投影片之教材須完整擷取進行授課，不得將任一單張投影片內容任意進行修改及編輯。 二、作為一般授課使用之參考資料時需標註引用出處。
教材使用注意事項

## Slide 3: 本單元內容
壹、有害化學品的健康危害與暴露
貳、化學性危害的控制預防
Notes: 20170421
※通過培訓營認證教師使用此教材授課之教學說明：

## Slide 4: 壹、化學性危害
化學品在製造、使用的過程中，或廢棄後引起的危害
  環境破壞
  設備損壞
  導致人員傷害
  疾病、中毒、死亡
Notes: 化學性危害定義及舉例

## Slide 5: 大部分的化學性危害是可以預防的
了解危害發生的方式有助於預防危害
本單元將介紹健康危害的控制預防原則
  有害化學品
    法源依據─職業安全衛生法
    其他相關法源依據─毒性化學物質管理法、農藥管理法

## Slide 6: 化學物質的健康危害
健康危害泛指身體結構或機能的破壞
  損傷、刺激、細胞異常增生
  組織異常、結構異常、功能異常
  疾病、死亡
化學物質造成健康危害的方式各有不同
  直接造成接觸部位組織細胞的破壞
  經由血液循環到特定部位累積造成危害
  代謝排除過程造成特定部位的破壞

## Slide 7: 化學物質的健康危害(2)
單一物質在不同環境或條件下可能引起不同的危害
  物質從不同途徑進入身體時，可能因為代謝途徑或代謝速率而影響危害程度
  引發危害的可能是物質或它的代謝產物
    破壞細胞組織結構
    干擾正常生理機能
  體內累積的量越高，產生的危害通常越嚴重
  過量產生危害
Notes: 毒理學基本概念介紹
化學物質引發危害，大部分與進入途徑、代謝反應及標的器官有關，而危害發生機率與危害嚴重程度則直接受到劑量的影響。

## Slide 8: 化學物質的健康危害(3)
不同物質可能相互影響個別的危害程度
  相加反應─兩種物質造成的反應相當於個別危害反應相加
  加成反應─同時存在產生的效應高於總和
  抵減反應─效應相互抵消
危害必須經過實際暴露才可能產生
  劑量是影響危害發生與嚴重程度的關鍵
  沒有暴露，就不必顧慮危害
Notes: 暴露通俗的說法指接觸。較完整的定義為「個人在某空間內，經過一段時間，與一個或多個生物、化學物質或物理介質(能量)的接觸」 [US NRC, 1991a]
物理性危害大多肇因於身體接受過多特定形式的能量(電、光、熱、動能、力、溫度、氣壓等)而產生的結果，化學性危害則是過量物質進入身體的結果。
生物性危害可能來自生物在人體內(或表面)的生長繁殖，也可能是因為生物的代謝產物、碎片殘骸、或生物本身造成的結果。
不論是物理性、化學性或生物性危害的發生，都是暴露造成的結果。透過預防暴露或降低暴露程度，或能有效控制或預防危害。

## Slide 9: 暴露發生的方式
危害性化學物侵入人體的方式有四種
  呼吸吸入
  飲食攝入
  皮膚接觸、吸收
  其他途徑(如注射)
單一物質的暴露途徑可能不只一種；有時單一暴露途徑可能含有多種危害物
Notes: 暴露的發生途徑可經由呼吸、飲食、皮膚吸收、注射等途徑進入身體。胎兒發育期間，危害物質也可能透過胎盤和臍帶侵入。
暴露的發生主要來自與含有危害物的環境的接觸，但暴露的事實不一定都能被當事人察覺。

## Slide 10: 危害化學品的呼吸暴露
部分化學品可能在使用時逸散至空氣中
在空氣中的物質，不論是氣態、固態或液態，都有可能經由呼吸而進入體內
  氣體吸入呼吸道，可能直接造成呼吸系統的危害，或經由血液循環運送到全身
  漂浮在空氣中的液體和固體顆粒，可能經由呼吸進入體內，顆粒較小的物質，有時部分會隨呼氣離開人體

## Slide 11: 空氣中化學物質的型態分類
氣體：常溫常壓下為氣態的物質，經由擴散作用均勻分布在限定空間中
蒸氣：常溫常壓下為液體或固體，但有部分可以氣體形式存在，此氣體形式稱為蒸氣
霧滴：噴霧或氣態冷卻凝結的液滴(粒徑1 - 20 m)
油煙：有機物質(油類)在高溫下氣化冷凝或反應後形成的固體微粒(粒徑0.1 ~ 1 m)
燻煙：金屬在高溫下氣化冷凝或反應後產生的固體微粒(粒徑0.01 ~ 5 m)
粉塵：經研磨、破碎產生而進入空氣的固體顆粒 (粒徑 0.1 ~ 25 m)
Notes: ANSI (American National Standard Institute)定義---按發生過程及性狀
1. 粉塵：機械方式(研磨、切割、破碎)產生的固體微粒(顆粒大小0.1~25 m)。例：二氧化矽、石綿、鉛塵
2. 燻煙：金屬受熱氣化後冷卻凝結形成的固體微粒，形成過程中常伴隨氧化等化學反應；粒徑0.01~5 m。例：鉛、鐵、銅等及其氧化物
3. 油煙：有機物質受熱氣化冷凝，或反應形成的微小液滴 ，粒徑通常在1 m以下
4. 霧滴：噴霧或氣態冷卻凝結形成的微小液滴；粒徑1~20 m。例：酸霧、鉻霧、農藥霧滴
5. 蒸氣：常溫常壓下液體或固體物質揮發(液體氣化)或昇華(固體氣化)形成。例：氣體分子、有機溶劑之蒸氣、碘蒸氣
6. 氣體：一種能藉擴散作用而均勻地占有其被包圍空間之物質；CO、H2S、Cl2

## Slide 12: 危害化學品的皮膚暴露
健康的皮膚具有部分防水特性，水份不容易直接穿透皮膚表層
  腐蝕性較強的化學品(強酸、強鹼、腐蝕性化學品)可能直接破壞皮膚結構而造成傷害
  脂溶性物質可能穿透皮膚表層，若能達到皮膚的微血管，則有可能透過皮膚吸收運送到全身各處

## Slide 13: 由暴露到危害的過程
有害物透過不同方式侵入，在主要作用部位造成危害效應
  侵入總量超出身體耐受程度(過量)時即有發生危害的可能
危害發生的方式
  在接觸部位直接造成傷害
  進入體內，在轉換、排除的過 程中造成危害效應
  暴露到危害之間可能很快速， 也可能很緩慢
容易察覺
不易察覺
暴露
吸收
轉化與分配
組織或器官
效應
排除
Notes: 化學危害要構成人體健康危害，首先要發生暴露的事實。有害物在人體與環境的交界處出現，經由不同暴露途徑(飲食、呼吸、皮膚吸收、注射) 進入人體，透過吸收、代謝及血液輸送，在體內的主要作用部位，影響細胞組織結構或機能，進而造成危害。

## Slide 14: 過量的暴露可能造成危害
化學性危害類型繁多，危害反應與劑量有關
劑量定義：
  特定物質進入身體的總量，可以分為
    單次進入的量單次劑量
    累積進入的量累積劑量
身體對物質的耐受性常受濃度影響，因此有時以單位體重分配的物質質量(如mg/kg)來描述劑量
劑量過高時可能引起程度不同的危害反應
Notes: 危害物質在暴露過量的情況下，有發生危害的可能，而危害程度與發生機率則與劑量相關。
劑量基本定義─特定物質進入身體的總量，或者在體內分布的濃度

## Slide 15: 暴露、內在劑量與危害反應
外在環境
暴露
危害反應
吸收、轉化
內在劑量

## Slide 16: 有害化學品的健康危害與暴露─小結
所有化學品引起的健康危害，都是暴露引發的結果
預防或降低暴露，有助於預防或降低危害

## Slide 17: 貳、化學性危害的控制預防
沒有暴露，就沒有危害
避免暴露過量，能降低危害發生的可能性
  降低暴露濃度
  縮短暴露時間
  降低暴露頻率

## Slide 18: 實驗場所化學品的危害預防
化學品的健康危害只在暴露後才可能發生
  化學品的暴露可能不只一種途徑
  有時不同暴露途徑可能產生不同的後果
在實驗場所應注意呼吸吸入與皮膚接觸的危害預防
  實驗場所嚴禁飲食
Notes: 實驗場所化學性危害的預防首重暴露預防。在不改變實驗設計的前提下，預防呼吸和皮膚暴露是最重要的目標。
化學物的暴露雖然可能透過呼吸、飲食、皮膚接觸和注射等方式發生，在實驗場所的暴露途徑主要是呼吸和皮膚暴露。
呼吸暴露只在危害物質進入空氣時發生，而皮膚吸收的預防只針對可能透過皮膚吸收的物質。
化學品的安全資料表中可以查詢物質可能發生的暴露途徑，再針對使用或衍生的化學物質進行暴露控制預防。

## Slide 19: 實驗場所化學品的危害預防(2)
安全資料表可做為辨識潛在暴露途徑的參考依據
  儲存及使用上的安全注意事項
  操作使用時建議的個人防護方式
Notes: 暴露通俗的說法指接觸。更完整的界定為“個人在某空間內，經過一段時間，與一個或多個生物的、化學的或物理的介質接觸" [US NRC, 1991a]

## Slide 20: 化學性危害的個人防護
在主要暴露途徑，阻擋物質與組織的接觸
  呼吸防護
  皮膚防護
  黏膜(眼睛)防護
除了化學性危害的防護，不同類型的個人防護具也能幫助預防或降低其他危害
  墜落、衝擊、切割、穿刺、噪音、感電...

## Slide 21: 化學性危害的呼吸防護
避免或減少危害物經由呼吸道進入人體而造成危害
呼吸防護具通常戴在口鼻外，防護的方式可分為供氣式和空氣清淨式兩大類型
  供氣式呼吸防護具提供乾淨的空氣
  空氣清淨式呼吸防護具去除吸入空氣中的雜質

## Slide 22: 供氣式呼吸防護具
從外部供應乾淨空氣，人員不受周圍空氣污染程度影響
外部供應空氣透過管路連接到配戴者，活動範圍相對受限
人員攜帶空氣鋼瓶，活動範圍較不受環境條件影響
活動時間受鋼瓶容量限制，裝置重量負荷高，人員必須先接受專業訓練

## Slide 23: 空氣清淨式呼吸防護具
防護具罩住口鼻，吸氣時空氣先通過空氣清淨裝置，以去除標的污染物
空氣清淨裝置依污染物類型而異
  一至二個空氣清淨裝置
  部分呼吸防護具也涵蓋臉部和眼睛的防護 (全罩式呼吸防護具)
不同物質須使用不同的空氣清淨裝置
  例：有機溶劑蒸氣、氯氣、粉塵、酸性氣體
  不適合缺氧環境使用

## Slide 24: 空氣清淨式呼吸防護具(2)
有時空氣污染程度較高，為確保吸入空氣清淨程度，可配合動力裝置和空氣清淨裝置供應空氣給使用者。
  空氣中仍須有充足的氧氣
  一般用於緊急應變

## Slide 25: 拋棄式呼吸防護具
單次使用的呼吸防護具
  去除吸入空氣中的粒狀物
  少數可去除有限的氣狀物
過濾材質可分為N, R, P三種類型
  N: 濾材可攔截粒狀物，但無法去除油類
  R: 濾材可去除含油類粒狀物(限單次使用)
  P: 濾材可去除含油類粒狀物(可重複使用)
  “N95”可去除95%的非油類粉塵
除選用類別外，需正確配戴才能有效防護
Notes: 拋棄式呼吸防護具以單次使用為原則，濾材主要為去除粒狀物，少數(如活性碳口罩)可吸附有機物質或特定化合物。
正確配戴對的防護具，才能達到預防危害的效果

## Slide 26: 皮膚防護具
工作服、手套、工作鞋、面罩
透過阻隔的方式，保護皮膚、黏膜(尤其是眼睛)不因直接接觸化學品而產生危害
阻隔材料必須能抵擋化學品的滲透
  不同物質、狀態需要不同材質的抵擋
  防護具的使用期限隨著物質和材料而異
    慎選適當的防護具(類型、大小必須適當)
    使用前應詳閱說明書
    防護具的維護保養
Notes: 手套、防護衣、防護鞋、面罩等防護具可保護眼睛及皮膚不受化學品直接傷害，但必須選用適合的防護具類型及大小，依照建議的方式確實使用。非拋棄式的防護具應定期維護保養，並參考建議使用年限更新，拋棄式防護具應避免重複使用。
危害化學品的安全資料表有建議使用之個人防護具，可參酌建議方式實施個人防護。

## Slide 27: 化學性危害控制預防的基本原則
使用低危害物質
低危害實驗設計
密閉危害物
避免危害物逸散
設備維護管理
環境整頓管理
一般換氣
稀釋通風
拉長距離
環境監測
教育訓練
職務輪調
人員隔離
個人監測系統
個人防護具
三種方式：工程控制、行政管理、個人防護
適用於源頭、傳輸途徑或接受端(人)
源頭管制
傳輸途徑管制
接受端管理
Notes: 高階
取代：使用危害性較低的化學品
從重要性與有效性來看，工程控制 > 行政管理 > 個人防護
工程控制：透過改變製程、改變環境的方式，降低危害程度
行政管理：而是透過行政管理的方式降低暴露。不改變
例：若要降低空氣中化學品蒸氣的濃度，「避免化學品揮發」要比「開啟換氣系統」或「戴防毒面具」更有效
補充說明:
特定化學物質危害預防標準(97.07.31)
第 6 條 為防止特定化學物質引起職業災害，雇主應致力確認所使用物質之毒性，尋求替代物之使用、建立適當作業方法、改善有關設施與作業環境並採取其他必要措施。
以改善環境，設置相關設備來控制危害，稱為工程控制
工程控制的一般原則
取代─毒性較低的材料、危害性較低的程序或設備代替原來的方式
密閉或隔離─將有害物局限在特定空間以內，以避免人員暴露
製程控制改變─避免危害物逸散進入環境
通風排氣─將危害物帶離工作區，或以稀釋的方式降低危害(僅適用於低危害性化學品)
製程操控的改變
製程操控變項的改變─變更操作條件以降低危害物釋放或逸散的程度
例：改變某些製程運作的溫度及壓力條件，不至於影響產值但可以降低危害物逸散。
製程安排 : 藉由工作流程的重新安排，降低危害程度。
例：變更工作程序，使危害物的使用採循序進行的方式而非同時運作，以降低物質排放的速率。
局排氣設備在危害物發生源或附近，可直接將危害物排除，避免污染排放源周邊環境
整體換氣設備以供應新鮮空氣為主要目的，透過自然通風(開起門、窗)或機械通風(以機械設備送風)的方式，可稀釋空氣中危害程度較低的污染物

## Slide 28: 避免有害化學物質逸散
儲存藥品時應緊閉瓶蓋
取用藥品時儘可能縮短瓶蓋開啟的時間
在排氣櫃(Hood)中操作揮發性化學物質
  操作期間使用排氣裝置、儘量放低拉門
量取藥品時使用藥匙、漏斗等工具，避免藥品潑灑至容器外
  工具使用前應確實清潔，避免藥品交互污染
  穿戴實驗衣及手套可降低皮膚接觸藥品機會
Notes: 實驗場所若使用危害性化學品，最重要的維護預防措施是避免危害性化學品逸散。

## Slide 29: 通風控制
使用危害性化學品時，實驗場所應避免使用空調冷氣
儘可能在排氣櫃使用危害性化學品，排氣櫃的拉門應儘量拉低，以減少化學品逸散的可能
排氣櫃附近應避免使用電扇，以避免氣流干擾排氣櫃功能
Notes: 局部排氣系統(排氣櫃)雖然可以降低危害性化學品逸散的機會，但並不是所有化學品運作都能在抽氣櫃中進行。
一般而言化學實驗室應避免使用空調冷氣，以免化學品散布整個實驗室空間而導致危害。電風扇可能影響排氣櫃的控制效能，也要避免在排氣櫃附近使用。

## Slide 30: 排氣櫃使用注意事項
確認系統是否完整?安裝是否正確?
排氣管路是否有破損?
排氣櫃內避免堆放雜物
排氣過濾裝置類型需能去除污染物
  有機溶劑─活性碳濾網
  酸性氣體與霧滴─水洗塔
檢查排氣過濾系統功能是否正常?
如有可能，應定期清洗排氣管路，避免污染物附著殘留內部
Notes: 排氣櫃的使用注意事項

## Slide 31: 實驗場所的自我保護
事先查閱化學品的安全資料表
  依照建議方式，安全地儲存及使用化學品
  依照建議正確使用各種防護措施
確實遵守實驗場所安全衛生守則
確實執行標準實驗程序
發生緊急狀況時，依照建議 方式處理、急救及善後

## Slide 32: 資料來源
編撰者：中國醫藥大學-周子傑
編修者：長榮大學團隊-黃玉立
參考資料：
1.機械設備安全(100年編修)
─大專校院實驗室安全衛生考試中心